## Slide 1: Lipázok a biodízelgyártásban
Csányi Boglárka
Matin Zsófia
Varga Franciska

## Slide 2: Mi is az a biodízel?
Zsírsav-alkilészterek keveréke
Természetes helyettesítője a petróleumból származó dízel üzemanyagnak
Növényi olajokból, vagy állati zsírok rövidláncú alkoholokkal való transzészterezésével állítják elő

## Slide 3: Miért a biodízel?
Megújuló forrásokból származik
Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik a petrol alapú üzemanyagnál
Fosszilis erőforrás nem szükséges előállításához
Karbonsemleges, biodegradálható
Kevésbé környezetszennyező
Magasabb (121°C) lobbanáspont kevésbé veszélyes

## Slide 4: Jelenlegi előállítási módszerek hátrányai
Tradícionálisan bázikus vagy savkatalizált reakcióval állítják elő  ellenálló reaktorok alkalmazása
60-70°C szükséges a gyors reakcióhoz  nagy az energiaigény
Sok melléktermék képződik  bonyolult tisztítási lépések

## Slide 5: Biodízel ipari előállítása homogén lúgos katalízissel

## Slide 6: Lipázokkal biodízel előállítás Vizes és vízmentes közegben
Pseudomonas fluorescens lipáz hatásos volt napraforgóolaj-alkoholízisre (oldószeres, oldószermentes környezetben, 5 homológ alkohollal vízzel és víz nélkül)
Enzimek nagy aktivitással működnek vízhiányos közegben
      vízszegény, nem konvencionális oldószerek a szerves oldószerek, szuperkritikus állapotú folyadékok és az ionos folyadékok
Vizes közeg: triglicerid hidrolízis (észter-kötésének hidrolízisét katalizálják)
Vízmentes közeg: alkoholok és savak észterképzését, átésztereződését katalizállják (lipid szintézis)  Biodízel előállításakor transzészterifikációs reakció zajlik

## Slide 7: Lipázokkal biodízel előállítás Alkalmazott lipázok
Általában mikrobiális eredetűek
Előállításuk fermentatív módszerrel
Felhasználásuk immobilizált formában
    Előnye, hogy az enzim újra felhasználható, folyamatos technológiákban alkalmazható
  Hatékony enzim rögzítési formák: hidrofób szól-gél mátrixba zárás, hidrofób hordozón történő adszorbeálás
Az immobilizáció típusától függően változhat az enzimaktivitás
    Pl. szól-gél mátrixba zárt enzim aktivitása magasabb lehet, mint szilikáton adszorbeált enzimé, mert a burok megvédi az enzimet a metanol miatti inaktiválódástól

## Slide 8: Átészterezés alkoholokkal – biodízel üzemanyag enzimes előállítása

## Slide 9: A biodízel előállításához használt alapanyagok
Növényi olajok és állati zsírok
Egyéb alapanyagok, az algák
Alacsony értékű triglicerid
alapanyagok

## Slide 10: Növényi olajok és állati zsírok
Szójabab
Napraforgó
Repce
Kukorica
Gyapotmag
Napraforgómag
Jatropha
Pálmaolaj
Marha faggyú
Disznózsír
Használt sütőolaj
Magyarország mezőgazdasági helyzetére való tekintettel, itt főként a kukoricából és repcéből származó növényi olajokat tudjuk hasznosítani a biodízelgyártásban.

## Slide 11: Növényi olajok és állati zsírok
A növényi olajokat általában a magokból nyerik ki, sajtolással vagy oldószeres extrakcióval, a visszamaradt melléktermék, a magpogácsa állati takarmányozásra felhasználható.
Jatropha: az ember számára ehetetlen magas olajtartalmú növény, melynek magja 40-60% olajat tartalmaz, emellett viszont mérgező phorbol- észtereket is tartalmaz.
A megfelelő minőségű biodízel gyártásához elengedhetetlen az olajnövények megfelelő zsírsav összetétele és aránya. Ebből a szempontból a repce az egyik legjobb alapanyag, hiszen nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, mint például az olajsav, a linolsav vagy a linolnsav és a telített zsírsavak (palmitinsav, sztearinsav) aránya alacsony.

## Slide 12: Alacsony értékű triglicerid alapanyagok
PROBLÉMA: A biodízel értékesítésének fő akadálya a nyersanyag magas költsége és ebből következően a késztermék drágasága.
MEGOLDÁS: alacsony értékű triglicerid alapanyagok
  Olcsó nyersanyagok
  Esetükben fontos a megfelelő előkezelés az átészterezés előtt, mely lipázokkal történhet
  Éttermi zsírokból, használt étolajból, állati zsírokból (faggyú) nyerhetők ki

## Slide 13: Alga bioüzemanyag
Magas olajtartalom
Gyors növekedés
Igénytelen
Kis helyigény

## Slide 14: Alkoholok
Főként metanol az átészterezéshez (Braziliában az olcsó cukornádból származó etanolt alkalmazzák)
A különböző alkoholok alkalmazása más és más eredményeket hoz.
A faggyú átészterezése során, abban az esetben, ha alkoholokat használunk (hexán oldószer mellett) primer alkoholok esetében a Mucor miehei járomspórás gomba lipázai a hatékonyabbak, míg szekunder alkoholok esetében pedig a Candida antarctica lipázai a hatékonyabbak az átészterezés során.

## Slide 15: A metanol alternatívája
A C3-C5 egyenes vagy elágazó láncú alkoholok, amelyek az etanol desztillációja során visszamaradt termékben vannak jelen, olcsó alternatívája lehet a metanolnak.
Ezeknek az alkoholoknak nincsen enzimdenaturáló hatásuk és észtereik, főleg az elágazók, javítják az alacsony hőmérsékletű tulajdonságait a biodízelkeverékeknek. A metanol hiánya környezetkímélőbbé teszi az egész folyamatot.

## Slide 16: Reakciókörülmények

## Slide 17: A közeg
PROBLÉMA: A metanol és a trigliceridek rosszul elegyednek egymással
MEGOLDÁS: oldószer, mely segíti az egyfázisú rendszer kialakulását
  Oldószerhasználattal több probléma
    Tárolás
    Eltávolítás
    Ártalmatlanítás
A metil-észter kihozatal növelése lehetséges DMSO, N-hexán, vagy petroléter adagolásával, illetve dietil-éterrel csökkenthető.
Bizonyos növényi olajok esetében szükséges n-hexán hozzáadása a metanolízis folyamatának lezajlásához.
A dízelolaj használata, mint oldószer is megoldás lehet a metil-észter kihozatal növelésére, hiszen magas konverziót lehet segítségével elérni és a folyamat végén nem kell elkülöníteni a biodízeltől.

## Slide 18: Víztartalom
Enzimatikus aktivitást befolyásolja
A víz hatása függ:
  Enzim
  Hordozó
  Táptalaj
A magas víztartalmat csökkenteni kell az észterhozam érdekében a nemkívánatos triglicerid-hidrolízis bekövetkezése miatt.

## Slide 19: Biokatalizátor-újrafeldolgozás és folytonos folyamatok
Fő hátrány: a költséges enzimhasználat
Megoldás: immobilizált enzimek használata
Az enzimaktivitás csökken:
  A szilárd hordozón történő deszorpció
  Metanollal szembeni érzékenység
  Inaktiválódás az olajfázisban
Egyéb enzimaktivitást befolyásoló tényezők:
  Hőmérséklet
  Olaj/alkohol mólarány
  Glicerin, mint melléktermék jelenléte

## Slide 20: Lipáz inhibíció és regeneráció
Mind az alkoholos reakciók reagensei és termékei, valamint az alapanyagban található egyes anyagok gátolhatják a lipázokat.
Metanol inhibíció
  Nehezen elegyedik olajokkal és zsírokkal
  Inaktiválja az enzimeket, ezért több lépésben kell a metanolt hozzáadni
  10% szilika gél hozzáadása → metanolraktárként működhet, megakadályozva ezzel a lipáz közvetlen kitettségét a magas metanol koncentrációnak
  egy három vagy több szénatomos alkohol, előnyösen 2-butanol vagy terc-butanol képes regenerálni a dezaktivált immobilizált enzimet
  metanol-gátlásának legyőzésének módja: a metil-acetát új acil-akceptorként történő alkalmazása a biodízel előállításnál
  Metanolrezisztens lipázok (Pseudomonas cepacia, Rhizopus oryzae)

## Slide 21: Glicerin inhibíció
A glicerin negatív hatással van a Thermomyces lanuginosa lipáz FAME-termelésére
Az enzimek izopropanollal történő mosása hatékonyan távolítja el a glicerint
Foszfolipid inhibíció
Gátolják a lipáz-szubsztrát kötés kialakulását
Minél magasabb az olaj foszfolipidtartalma, annál alacsonyabb a hozam
Nyálkátlanítás, olajfinomítás növeli a konverziót

## Slide 22: Folyamatos technológiáknál fellépő inhibíciók
Folyamatos üzemű töltött ágyas reaktorban
Szubsztrát (metanol), illetve termékinhibíció (glicerin) következik be
A szubsztrátinhibíció kivédéséhez 3 lépcsős metanoladagolás
A termékgátlás megszüntetéséhez pedig folyamatos üzemű membrán bioreaktor alkamazása

## Slide 23: A biodízel lipázok segítségével történő gyártásának folyamatábrája

## Slide 24: Kérdések
Mi az a biodízel?
Zsírsav alkil-észterek keveréke amit növényi olajokból, vagy állati zsírokból rövidláncú alkoholokkal való transzészterifikációval állítanak elő.

## Slide 25: Kérdések
Hasonlítsa össze az enzimes biodízel előállítást a hagyományos módszerrel! Miért jobb a biodízel enzimmel történő előállítása?
Lipáz enzimmel: Enyhe körülmények között, veszélyes melléktermékek képződése nélkül megoldható a gyártás. Ehhez szükséges olyan nem-specifikus lipáz, amely mindhárom észterkötést azonos sebességgel bontja.
Hagyományos módszerrel: A klasszikus kémiai eljárás olcsóbb, azonban kálium-hidroxidos kezeléssel melléktermékként lúgos gyanta (iszap) keletkezik, ami veszélyes hulladék  ártalmatlanítása külön költségekkel jár

## Slide 26: Kérdések
3. Főként milyen célra és miért alkalmazhatunk lipázokat a biodízel előállítás során?
Alacsony értékű triglicerid alapanyagok esetében fontos a megfelelő előkezelés az átészterezés előtt, mely lipázokkal történhet, melyek zsírsav metilészterekké alakítják a nagy méretű triglicerid molekulákat
Lipáz enzimekkel történő átészterezés alacsonyabb hőmérsékletet igényel, és a reakció során kevesebb melléktermék keletkezik

## Slide 27: Kérdések
4. Milyen tényezők befolyásolják az enzimaktivitást?
Az enzimaktivitás csökken:
  A szilárd hordozón történő deszorpció
  Metanollal szembeni érzékenység
  Inaktiválódás az olajfázisban
Egyéb enzimaktivitást befolyásoló tényezők:
  Hőmérséklet
  Olaj/alkohol mólarány
  Glicerin, mint melléktermék jelenléte

## Slide 28: Kérdések
5. Mit tehetünk a metanol inhibíció elkerülése, illetve hatásának csökkentése érdekében?
  Inaktiválja az enzimeket, ezért több lépésben kell a metanolt hozzáadni
  10% szilika gél hozzáadása → metanolraktárként működhet, megakadályozva ezzel a lipáz közvetlen kitettségét a magas metanol koncentrációnak
  egy három vagy több szénatomos alkohol, előnyösen 2-butanol vagy terc-butanol képes regenerálni a dezaktivált immobilizált enzimet
  metanol-gátlásának legyőzésének módja: a metil-acetát új acil-akceptorként történő alkalmazása a biodízel előállításnál
  Metanolrezisztens lipázok (Pseudomonas cepacia, Rhizopus oryzae)

## Slide 29: Felhasznált irodalom
Abhishek Sharma, et al. (2019) „Biodiesel and the Potential Role of Microbial Lipases in Its Production” Microbial Technology for the Welfare of Society (pp.83-99)
Julio Polaina, Andrew P. MacCabe Industrial Enzymes: Structure, Function and Applications

## Slide 30: Köszönjük szépen a figyelmet!