## Slide 1: Növekedés és termékképződés idealizált reaktorokban
A bioreaktorok előadás keretében
készítette:
Márton Tímea és Waldinger Anett
2015.04.07

## Slide 2: Növekedés és termékképződés idealizált reaktorokban
Növekedés idealizált reaktorban (MT)
  Nem limitált növekedés
    Ideális kevert szakaszos tartályreaktor
    Ideális kevert folytonos tartályreaktor
    Oszlopreaktor
    Air lift hurokreaktor
  Szubsztrát limitált növekedés
    Kevert, szakaszos reaktor
    Folyamatos, kevert tartályreaktor
    Ideális kevert tartály- és idealizált csőreaktor kombinációja
    Idealizált csőreaktor fermentlé recirkulációval
    Kevert reaktor kaszkád (WA)
    Oszlopreaktor
    Air lift hurokreaktor
  Oxigén transzport limitált növekedés
    Ideális, folyamatos kevert tartályreaktor
    Oszlopreaktor
Termékképződés idealizált reaktorban
  Kevert reaktor
  Oszlopreaktor
  Hurokreaktor
  Termék inhibíció oszlopreaktorban

## Slide 3: Ideális Reaktorok csoportosításainak lehetőségei
Van-e tökéletes keveredés és a reaktor minden pontjában azonosak-e a paraméterek?
- Ha igen tökéletesen kevert reaktor KDE
- Ha nem dugószerű áramlás, csőreaktorParc. Diffe.
Van-e keverőmű ?
- Ha igenMechanikus keverés  tökéletes kevert reaktor
- Ha nincs  pneumatikus (gáz hajtotta) hurokreaktor

## Slide 4: Fermentációs technikák
Szakaszos
  Kevesebb beruházási költség
  Minden molekulának azonos a ttartózk. Minden molekula azonos ideig és ugyanolyan fizikai, kémiai hatásnak van kitéve
  Lassú reakcióknál használják
  Nagy holtidő (betöltés, ürítés, tisztítás..stb)
Folytonos
  Nem minden molekulának azonos a ttartózk.
  Reakciókörülmények szabályozása a kívánt érték közelében  állandóbb termékminőség
  Gyors reakcióknál használják
  Csak egy meghatározott termék gyártásához használható

## Slide 5: Ideális kevert reaktortípusok (STR):
Nincs betáplálás, nincs elvétel
A reaktor minden pontjában azonosak a paraméterek
Ideális kevert szakaszos r.
Ideális kevert folyamatos r.
Folyamatos elvétel és betáplálás
A reaktor minden pontjában azonosak a paraméterek
A reaktorban lévő koncentráció azonos az elvételben lévővel.

## Slide 6: Kevert reaktorok
A termékváltás viszonylag könnyű pl. gyógyszeriparban elterjedtek
Nem newtoni fermentlevek esetén is alkalmazhatók poliszacharid fermentáció, fonalas mikroorganizmusok
Ha 2 < VVM  elárasztás
A hajtómű tengelye a fermentortérbe van csapágyazva
Tartály falára szilárd S lerakódás esetén sejtkárosodás és habzás (erős nyíróerő)

## Slide 7: Ideális csőreaktor (PFR)
A fluidum részecskéi hosszanti irányban nem keverednek az áramlás során = tökéletes kiszorítás. A beáramló közeg összetétele a tengely mentén egy bizonyos koncentráció gradiensnek megfelelően változik. (valóság:backmixing)
Radiális irányban tökéletes keveredés

## Slide 8: Hurokreaktor (loop reactor, lécirkuláció)
A folyadékmozgás hajtóerejét a reaktortér gáz/folyadék diszperziójának a kerülővezetékben lévő buborékszegény folyadéknál kisebb sűrűsége szolgáltatja
Recirkuláció: szivattyúval vagy erős folyadéksugárral
Pl. szennyvíztisztítás

## Slide 9: Különbségek a Kevert reaktorral szemben
Csőreaktor
Hurokreaktor
Aerob tenyészetek esetén a jó levegőztetés és a pH konstans értékre beállítása nehéz.
A mikrobákat folyamatosan újra kell oltani iparban kevésbé elterjedt.
2 típusa van: töltet nélküli ill. töltött ágyas (ez oszlopreaktor is lehet)
a tartály falára lerakódó szilárd szubsztát nem okoz sejtkárosodást, termék minőségromlást, habzást.
Kis viszkozitású, newtoni viselkedésű anyagok esetén alkalmazható
általában egysejtű mikrobáknál használják (pl. élesztő fermentáció)
könnyebb a sterilitás biztosítása, mert nem kell a keverőtengelyt bevezetni
Sokkal nagyobb reaktortérfogat engedhető meg
Hűtési energia kisebb
kevesebb acélfelhasználás

## Slide 10: I. Nem limitált növekedés
A) Ideális kevert, szakaszos tartályreaktor: ha nincs limitáló tényező
fajlagos növekedési sebesség:
t=0 időpillanatban X = X0 kezdeti feltétellel
RX : növekedési sebesség, mely nem függ a szubsztrát és oxigén koncentrációtól
μmax: max fajlagos növekedési sebesség
x: mikroba szárazanyag-tartalomban mérve {g/dm3}
integrálva: X=Xo*exp(μmax *t)

## Slide 11
Hozam:
Egységnyi elfogyasztott szubsztrátra jutó sejttömeg növekedés. Függ az alkalmazott C-forrástól, mikroorganizmustól, tenyésztési körülményektől.
A) Ideális kevert, szakaszos tartályreaktor:
A növekedés sebességéből és a megfelelő hozamokból a szubsztrát és oxigén fogyasztás egyenlete az alábbiak szerint írható fel abban az esetben, ha a rendszer nincs levegőztetve:
YX / S = sejt / szubsztrát- hozam koefficiens
YX / O = sejt / oxigén- hozam koefficiens

## Slide 12
B) Ideális, kevert folytonos tartályreaktorban
hígítási sebesség:
Ha a betáplálás mikrobamentes, akkor X0 = 0.
Állandósult állapotban - dX /dt - és sejtmentes betáplálás esetén a maximális fajlagos növekedési sebesség és a hígítási sebesség egyenlő lesz egymással:
A szubsztrát és az oxigén fogyása az előző ponthoz hasonlóan felírható, kiegészítve a betáplálással, az elvétellel és azzal, hogy a rendszert levegőztetjük:

## Slide 13
B) Ideális, kevert folytonos tartályreaktorban
kL = folyadékoldali tömegátviteli tényező
a = térfogategységre jutó anyagátadási felület
Állandósult állapot esetén:
Ha a reaktort szakaszos üzemmódból folyamatosra állítjuk át három eset lehetséges:
1.) A sejtkoncentráció lecsökken és nullához közelít. A sejtek kimosódnak a reaktorból:
2.) A sejtkoncentráció exponenciálisan növekszik és egy konstans értékhez tart.
3.) Instabil állandósult állapot áll be.
Notes: A szakaszos üzemmódról folyamatosra átállítás gyakorlati szerepe: véletlenszerű változások során végbemenő önszabályozás.
„X” lassú változása ellensúlyozható „D” gyors változtatásával
„X” mérésével és „D” változtatásával az állandósult állapot fenntartható
„X” mérése: pl. a mikrobakoncentráció fényszórása alapján (OD mérés) stb.

## Slide 14
C) Oszlopreaktorban
Általában diszperziós modellel írják le. A sejttömeg mérlegegyenlete így írható fel egy folytonos üzemű reaktorra, ha a betáplálás tartalmaz mikrobát és az állapot állandósult:
τ: tartózkodási idő
u: áramlási sebesség
L: oszlophossz
DF: axiális diszperziós koefficiens
X*S: dimenziómentes mikroba konc. állandósult állapotra
z: dimenziómentes axiális koordináta
Damköhler-szám:
Bodenstein-szám:
(más néven Pechlet-szám)

## Slide 15
C) Oszlopreaktorban
A mérlegegyenlet megoldása
  Ha Bo > 4Da:
  Ha Bo = 4Da:
  Ha Bo < 4Da:
Notes: Az alábbi ábrán a Da számot ábrázolva az elvételben lévő sejtkoncentráció függvényében különböző Bo értékekre megállapíthatjuk, hogy maximális mikroba-koncentráció akkor érhető el ha Bo=0 és Da értéke konstans
A reaktor üzemeltetése:
  A sejtmentes közeget exponenciális növekedési fázisban lévő sejtekkel oltják be.
  Szakaszos üzemmódban addig szaporítják, míg el nem érnek egy adott mennyiséget.
  Ezután folyamatos működésre állítják át az oszlopreaktort.

## Slide 16
D) Légliftes hurokreaktorban
A reaktor működését modellező egyenletek leírása a következő feltételeken alapul:
  A reaktor egy egydimenziós diszperziós modellel leírható
  A közeg tartózkodási ideje a hurokban elhanyagolható.
  Az oszlopban a gáz egyenletesen el oszlik és a hurok nem tartalmaz gázfázist.
Ezek a feltételek keskeny reaktorban jól érvényesülnek, amely külső hurokkal és gáz folyadék fázist elválasztó rendszerrel van felszerelve.
A sejttömeg mérlegegyenlete nem állandósult állapotra:
Állandósult állapotra:
BoR : módosított Bodenstein-szám
DaR : módosított Damköhler-szám
θ: dimenziómentes idő
X*: dimenziómentes mikroba koncentráció

## Slide 17
D) Légliftes hurokreaktorban
A: instabil állandósult állapot
I. terület: kimosódás
II. terület: adott értékig történő növekedés
A Da számot ábrázolva Bo függvényében az egyenlet megoldása grafikusan a következő:

## Slide 18: Szubsztrát limitált növekedés
A szubsztrát limitált sejtnövekedést jellemző alapformula: a MONOD EGYENLET, mely olyan függvény szerint befolyásolja a fajlagos növekedési sebességet, mint egy egyszerű enzimes reakció sebességét szubsztrátjának koncentrációja:
Emlékeztető: nem limitált esetén
Az egyenlet a növekedési görbe exponenciális és hanyatló fázisára érvényes.

## Slide 19
A) Kevert, szakaszos reaktorban
A sejtkoncentráció időbeli változása:
Szubsztrát- és oxigénfogyasztás nem levegőztetett rendszer esetén:
B) Folyamatos, kevert tartályreaktorban
Emlékeztető: nem limitált esetén

## Slide 20
Állandósult állapotban a rendszer stabil és önszabályozó.
B) Folyamatos, kevert tartályreaktorban
Ha valami kimozdítja az eredeti állapotából, akkor oda önmagától visszatér:
Steady state mikroba és szubsztrát koncentráció:
Ha μ=D

## Slide 21: Szubsztrát limitált növekedés
Produktivitás
Időegység alatt egy térfogategységnyi reaktor hasznos térfogatból előállított termék. Térfogati termelési sebesség. (kg/m3*h)
Maximális produktivitás olyan hígítási sebességnél érhető el, ahol a produktivitás D szerinti deriváltja zérus:

## Slide 22
Folyamatos, kevert tartályreaktorban
Notes: X értékei kis hígítási sebességeknél állandóak. Ahol a görbe maximuma közel esik max-hoz, vagyis a Dkrit-hoz, ott hirtelen lecsökken a sejtkoncentráció. Ez a sejtek kimosódásához vezethet. Stabil állandósult állapot  = D < max esetén jön létre.
Az ideális folyamatosan működő kevert tartályreaktor nem mindig optimális sejttömeg és elsődleges vagy másodlagos metabolitok előállításához, ezért a különböző reaktor tipusokat gyakran kombinálják.

## Slide 23: Különböző reaktorok kombinációi
Ideális kevert tartály- és idealizált csőreaktor kombinációja:
A növekedést limitáló szubsztrát-koncentrációval és a sejtkoncentrációval felírható a hozam összefüggése:
Maximális lehetséges sejtkoncentráció:
Így kapunk egy dimenziómentes mikroba-koncentrációt:
Elméleti betáplálási szubsztrát-koncentráció:
S0+X0/YX/S
Ez alapján felírható a dimenziómentes Monod konstans:
R*X: dimenziómentes növekedési sebesség

## Slide 24
Ha ábrázoljuk a dimenziómentes mikroba-koncentráció függvényében a dimenziómentes növekedési sebesség reciprokát, a diagramból a tartózkodási idő meghatározható:
Kevert reaktor
Csőreaktor
Notes: 1/Rx azaz reciprok dimenziómentes növekedési sebesség
Kevert: optimális tartózkodási idő a minimum pontban

## Slide 25
Ez a rendszer két szélsőséges eset, az idealizált kevert reaktor és az idealizált csőreaktor kombinálásával hozható létre.
A két reaktort többféleképpen lehet kombinálni:
  véges tengelyirányú visszakeveredés a reaktorban
  több kevert vagy több kevert és több csőreaktor kombinációja
Sejttömeg mérlegegyenlete (kapcsolata Da-val):
X0 : betáplálási sejtkoncentráció
Xe : elvételben lévő sejtkoncentráció
 : fermentlé recirkulációs hányadosa
Da: Damköhler szám
Idealizált csőreaktor fermentlé recirkulációval
Notes: ez a rendszer két szélsőséges eset kombinálása
K konstans
Betáp és recirk plusz szubsztrát limitált növekedés

## Slide 26
Da számot  függvényében ábrázolva megkapjuk, hogy adott elvételi sejtkoncentráció eléréséhez mekkora tartózkodási idő vagy reaktortérfogat szükséges:
  ha  nő  Da az idealizált kevert reaktor Da értékéhez kerül közelebb
  ha  csökken  Da nő
   = 0 esetén eléri a csőreaktorra jellemző állapotot
Idealizált csőreaktor fermentlé recirkulációval

## Slide 27
  γopt = f (X0*, Xe*, K)
Ha Xe*< Xe*krit  kevert reaktor az ideálisabb
Ha Xe*>Xe*krit  kevert és csőreaktor kombinációja ill. fermentlé recirkulációval ellátott csőreaktor
X*e: relatív sejt konc. (elvételben lévő)
X*e,krit: kritikus sejttömeg koncentráció
K: dimenziómentes Monod konstans
Idealizált csőreaktor fermentlé recirkulációval
Notes: Gamma függ a két sejtkoncentrációs értéktől és a K- tól
X*e: relatív sejt konc, X*e,krit: kritikus sejttömeg konc.
Növekvő relatív sejttömeggel(sejttömeg koncentrációval) és a növekvő relatív szubsztrát konverzió a kevert-tan/ csőreaktor kombináció valamint a véges visszakeveredésű csőreaktor egyre jobban teljesít, a „sima” kevert tankreaktorhoz képest

## Slide 28: Növekedés és termékképződés idealizált reaktorokban
Növekedés idealizált reaktorban (MT)
  Nem limitált növekedés
    Ideális kevert szakaszos tartályreaktor
    Ideális kevert folytonos tartályreaktor
    Oszlopreaktor
    Air lift hurokreaktor
  Szubsztrát limitált növekedés
    Kevert, szakaszos reaktor
    Folyamatos, kevert tartályreaktor
    Ideális kevert tartály- és idealizált csőreaktor kombinációja
    Idealizált csőreaktor fermentlé recirkulációval
    Kevert reaktor kaszkád (WA)
    Oszlopreaktor
    Air lift hurokreaktor
  Oxigén transzport limitált növekedés
    Ideális, folyamatos kevert tartályreaktor
    Oszlopreaktor
Termékképződés idealizált reaktorban
  Kevert reaktor
  Oszlopreaktor
  Hurokreaktor
  Termék inhibíció oszlopreaktorban

## Slide 29
Kevert rekator kaszkád
Az első reaktorból kilépő koncentráció állandósult állapot alatt, amikor
 = növekedési sebesség az első fokozatban
 = átlagos tartózkodási idő az első reaktorban
Szubsztrát limit esetén, ha S << KS a Monod egyenlet leegyszerüsödik:
Tehát lineáris összefüggés van a µ és S között.
Ekkor a második illetve n-edik reaktorban a sejtkoncentráció a következőképpen alakul:
Notes: A kevert reaktor kaszkádot akkor használják az iparban ha a hagyományos kevert reaktor nem használható. Például kis konverzió vagy rövid tartózkodási idő esetén. Ezeket a kaszkád rendszereket gyakran használjuk biológiai rendszereknél. (pl szennyvíztisztítás)

## Slide 30
Kevert rekator kaszkád
Az utolsó reaktorból kilepő fermentlé koncentraciója az első reaktorba belépőhöz viszonyítva
Ha a reaktorok térfogata egyenlő, akkor az egyes reaktotokban a hígítási sebességek, a fermentlé tartozkódási ideje illetve a Damköhler számok egyenlőek lesznek.
Ezért
Állandósult állapotban =D, ekkor

## Slide 31
Kevert rekator kaszkád
Folyamatos reaktorban a sejtvesztés sebessége arányos a sejtkoncnetrációval:
D=1/τ
Ha ábrázoljuk, akkor az egyenes vonal meredeksége D lesz. Ha a betáplálás sejtmentes, az egyenes az origón halad keresztül. Mivel állandósult állapotban a sejtnövekedés sebessége egyenlő a sejtvesztés sebességével, ezért ahol az egyenes és a görbe metszi egymást, ott lesz steady state (s). Az u pontban az állandósult állapot instabil.
Notes: Grafikus módszerrel ábrázolva. Ábrázoljuk a sejtnövekedést a kilépő fermentlé koncentrációjának függvényében:
A metszéspontot levetítve az x tengelyre meghatározható az elmenőben lévő mikroba-koncentráció. A diagramról az is leolvasható, hogy adott mikroba mennyiséghez hány darab reaktor kell. Minél több reaktort kötünk össze, a kinetika annál inkább hasonlít a csőreaktor kinetikájához.

## Slide 32
Kevert rekator kaszkád
Notes: 3 fokozatú kaszkád
Ezzel a diagrammal lehet kiszámolni hogy hánytagból kel állnia a kaszkádnak hogy a kimenő áramban a megfelelő sejtkoncentráció legyen

## Slide 33
Oszlopreaktor
Diszperziós modell felhasználásával felírva a sejttömeg mérleg egyenlete steady state-re:
Szubsztrát mérlegegyenlete steady state-re:
dimenziómentes szubsztrát koncentráció állandósult állapotban
dimenziómentes sejttömeg koncentráció állandósult állapotban
kezdeti szubsztrát és sejttömeg koncentráció
dimenziómentes Monod konstans tekintettel a szubsztrátra

## Slide 34
Oszlopreaktor
Dimenziómentes szubsztrát koncentráció az elvételben a Bodenstein szám függvényében különböző Damköhler számokra.
Optimális Bodenstein szám esetén magasabb szubsztrát konverzió érhető el, mint a kevert reaktornál.
Notes: ideális kevert tartályreaktorban B0=0 legalacsonyabb Se értékhez a legmagasabb szubsztrát konverzió társul kis Da értékkel.
Da nő akkor funkcióváltás és áthalad a minimum
Da nő a minimum magasabb Bo-ra mozdul el.
Bo optimumában S minimum van U maximum ebben a tartományban van a Da.
mikor Bo nő nincs egyensúlyi állapot ekkor és sejtkimosodás van
Bo = 0 megvalósulásakor kevert reaktor este áll fenn. Da szám növekedésével a függvénynek Da = 3 felett minimuma lesz., Da szám növekedésével egyre nagyobb Bo értékeknél. Az optimális Bodenstein szám a függvény minimumánál lesz. Ahogy Bo szám nő, úgy a szubsztrát koncentráció eléri az egyet, vagyis a sejtek kimosódnak a rendszerből.

## Slide 35
Légliftes hurokreaktor
Állandósult állapotbeli sejtkoncentráció:
feltéve, hogy
A reaktor egy egydimenziós diszperziós modellel leírható
A közeg tartózkodási ideje a hurokban elhanyagolható.
Az oszlopban a gáz egyenletesen eloszlik és a hurok nem tartalmaz gázfázist.
dimenziómentes sejt koncentráció
dimenziómentes Monod konstans

## Slide 36
Légliftes hurokreaktor
dimenziómentes szubsztrát a a Bodenstein szám függvényében különböző dimenziómentes Monod konstans számokra
dimenziómentes szubsztrát a Bodenstein szám függvényében különböző Da számoknál
Ha a betáplálás sejtmentes, definiálható egy kritikus Damköhler szám, amelynél a szubsztrátkonverzió maximális:
Ha ,
akkor egyszerűsítve:
Notes: Da= 3, γ=0 (nincs fermentlé recirkuláció) különböző K értékek
Bo nő elvételben a szubsztrát koncentráció minimumhoz közelít és a k értékek is egyre alacsonyabbak.
Nő a Bo S minimumhoz tart a Da pedig nő

## Slide 37
Oxigén transzport limitált növekedés
Tömegáram a fázis határfelületen keresztül:
KG = eredő tömegátviteli tényező a gáz oldalon
KL = eredő tömegátviteli tényező a folyadék oldalon
pO2 = oxigén parciális nyomása a gázbuborékban
piO2 = oxigén parciális nyomás a határfelületen
A* = fázishatárfelület
O,Oi = oldott oxigén koncentráció a folyadék főtömegében illetve a gáz folyadék határfelületen
Fiktív koncentráció és nyomás bevezetése:
ebből:
O = buborékban lévő gázzal egyensúlyt tartó folyadékban az oldott oxigén koncentráció
p = folyadékkal egyensúlyt tartó gáz parciális nyomása
Notes: a folyadék oldali ellenállás számottevőbb mint agáz oldali ezért

## Slide 38
Oxigén transzport limitált növekedés
Fajlagos felület bevezetésével az oxigén beviteli arány:
mert A*/VR = a
Ha a növekedés oxigén limitált, akkor a sejtnövekedés az oldott oxigén függvénye lesz, ha egyéb szubsztárt limitáció nem áll fenn.
Monod egyenlettel felírva az oxigén limitáció:
Ha O >> KO akkor  = max
Ha O << KO akkor
Növekedési sebesség:
Szubsztrát és oxigénfogyasztás nem levegőztet rendszer esetén:
Az egyeneltek ideális, kevert szakaszos reaktorra érvényesek.
Notes: a folyadék oldali ellenállás számottevőbb mint agáz oldali ezért

## Slide 39
Ideális, folyamatos kevert tartályreaktor
Mérlegegyenletek:
Állandósult állapotban:
Ha egyszerre áll fent az állandósult állapot és a nagy oxigén limitáció, vagyis O << KO, akkor a következő egyenletet kapjuk:
Vagyis a mikroba növekedési sebessége:
Ha az oldott oxigén koncentráció megközelíti a nullát, akkor definiáljuk az OTR értéket. Maximális oxigén szállítási sebesség: OTR = kLaO*
Notes: Ez az egyenlet a kLa meghatározására használható.

## Slide 40
Oszlopreaktor
A reaktor egydimenziós diszperziós modellel leírható.
Differenciálegyenletek felírásával a folyadékoldalon állandósult állapotban az oxigén koncentráció:
OS(x) = oldott oxigén koncentráció steady state alatt axiális helyzetben
ROS(XS,SS,OS) = oxigén fogyási sebessége steady state alatt
A Ros általánosságban írja le az oxigén fogyasztás mértékét, nem lineáris függvénye az Os(x) és Ss(x)-nek.
Oxigén transzport limit esetén:

## Slide 41
TERMÉKKÉPZŐDÉS IDEALIZÁLT REAKTOROKBAN
Közvetlen kapcsolat van a Rx sejttömeg képződés, Rs szubsztrát fogyasztás, Rp termékképződés:
Gaden’s modell
I. típus: pl. aerob élesztő tenyésztés
II. típus: pl. aminosavak
1. fázisban sejttömegképződés
és ez idő alatt nem képződik termék
2. fázisban a sejttömegképződés helyett a termékképzés lesz a jelentős.
Notes: Gaden’s termék modell alapján. Pi konstans. A w index a növekedési fázist jelöli

## Slide 42
TERMÉKKÉPZŐDÉS IDEALIZÁLT REAKTOROKBAN
III. típus: pl. antibiotikum
1.fázisban növekedési fázis
2.fázisban termelési fázis
A sejttömeg képződés és a termékképződés fázisának leírása
típus: α > 0 és β = 0 növekedéshez kötött termékképződés
II. típus: α = 0 és β > 0 növekedéshez nem kötött termékképződés
III. típus: α > 0 és β > 0 vegyes típusú fermentáció
Az α és β konkrét értékei szerint a fermentáció három típusba sorolható a termékképződés szempontjából:
Notes: Alfa és béta véges akkor érvényes a pis egyenlet

## Slide 43
Kevert reaktor
Termékképzés sebességét leíró egyenlet:
A termékképzés specifikus sebessége kevert reaktor esetében általános esetben:
Idealizált folytonosan működő kevert tartályreaktorokban nem állandósult állapot esetén a mikroba-, szubsztrát- és termékkoncentráció az idő függvényében a következőképpen változik:
Ezen kezdeti feltételek mellett:
Állandósult állapotban, RX = -RS = RP = 0

## Slide 44
Oszlopreaktor
Nem stacionárius állapotban a sejttömeg korlátlan növekedése:
Termék hozam:
Az előző két egyenlet eredményeként megkapjuk a termékkoncentráció változásának az egyenletét:
Szubsztrát limit esetén a termékkoncentráció az idő függvényében:

## Slide 45
Hurokreaktor
Nem állandósult állapotú korlátlan növekedés:
Korlátlan növekedés nem állandósult állapotban :
A szubsztrát limitált termékképződés :
Leíró egyenletei hasonlítanak az oszlopreaktorra jellemzőkre, csupán a fermentlé recirkulációjával egészül ki.

## Slide 46
Termékinhibíció
Gyakran a termékinhibíciót az enziminhibíciók analógjaiként tárgyalják, kompetitív vagy nem kompetitív inhibíciót feltételezve:
Kompetitív termékinhibíció esetén:
Nemkompetitív termékinhibíció esetén:

## Slide 47
Oszlopreaktor
Kompetitív termékinhibíció esetén:
Nem- kompetitív inhibíció esetén:
Hurokreaktor
Kompetitív inhibíció:
Nem kompetitív inhibíció:

## Slide 48
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET

## Slide 49: kérdések
1. Mik a különbségek a nem limitált növekedés esetében, az ideális szakaszos kevert, ill. ideális folytonos kevert reaktorban? (dX/dt, dS/dt, dO/dt)
2. Mik az ideális csőreaktor jellemzői? (axiális, radiális koncentráció viszonyok)
3. Hogyan változik az x-t görbe ha folytonos üzemeltésről szakaszosra váltunk?
4. Mi a különbség a dx/dt-t (szárazanyag-tartalom változása az idő függvényében) tekintve a limitált ill. nem limitált növekedés esetén?
5. Mit jelöl a Bo ill Da jelölés? Mit mondhatunk, milyen értékeknél maximális a mikrobakoncentráció?

## Slide 50: Kérdések
Szubsztrát limitált növekedés esetén a kevert reaktor kaszkádot milyen diagramon ábrázolhatjuk.
Hány típusba sorolható a fermentáció termékképzés szempontjából az α és β értékei alapján.
Oxigén fogyási sebesség leírása állandósult állapotban oszlopreaktor esetén.
Szubsztrát limitált légliftes hurokreaktor esetén sejtkoncentráció állandósult állapotban.
Kompetitív termékinhibíciót leíró egyenlet oszlop reaktor esetén