## Slide 1
A talaj, mint pórusos rendszer
Készítette: Vancza Andor

## Slide 2: Tartalom
A talaj összetétele
Pórusok a talajban
A talaj fajlagos felülete
Porozitás, pórusméret eloszlás
A pórusos szerkezet hatása

## Slide 3: A talaj összetétele
Chart: A talaj általános összetétele
| Levegő | Víz | Szerves komponensek | Szervetlen komponensek
Értékesítés | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.45
Notes: Szervetlen: agyagos hányad (<2μm, réteges agyagásványok, vas és aluminiumoxidok (+Mn, Ti), CaCO3 és CaSO4 (talajfüggő, akár 50%)), homok (nagyméretű),
Szerves: élő és élettelen szerves anyagok (oldhatóság alapján kategorizáljál, főleg humin és fulvinsavak)
Kölcsönhtás: Fémoxidok, Ca vegyületek adszorbeálódnak az agyagásványok felületén, de ez főleg a szerves részre jellemző. Ehhez hozzájárulnak a kationcsere, ligandumcsere, H-híd kölcsönhatások.
Folyadékfázis: víz, feladata az anyagtranszport
Gázfázis: a víz számára (adott körülmények között) hozzáférhetetlen pórusok, levegő, de CO2 akár 10% lehet

## Slide 4: Pórusok a talajban I.
Heterogén, többfázisú rendszer (szilárd, folyadék, víz)
Pórusok:
  Szemcsék közötti tér
  Porózus szemcsék
  Porózus aggregátumok
Folyamatosan változó rendszer, nincs állandó pórusszerkezet

## Slide 5: Pórusok a talajban II.
A póruszerekezetet formáló hatások:
  Zsugorodás
  Duzzadás
  Mechanikai összenyomás
  Ásás, szántás
  Biológiai aktivitás
    Finom gyökerek: makropórusokban nőnek, és mikrorpedések hoznak létre
    Durvább gyökerek: új utat vág, hosszú távon növeli a makropórusok számát
  Kémiai folyamatok
Notes:   Zsugorodás: makropórus keletkezés/növekedés
  Duzzadás: makropórusok záródása/méretcsökenése
  Mechanikai összenyomás: makropórus méretcsökkenés, bezáródás, dezaggregáció (aggregátumon belüli kis pórusok száma csökken)
  Ásás, szántás: makropórusok megsemmisülése, dezaggregácó
  Biológiai aktivitás: makropórusok keletkezése (hangyák, gyökerek). Makropórusok számának csökkenése, mikrorepedések (gyökerek). Aggregáció (kis pórusokszámának növekedése)
  Kémiai folyamatok: Pórusok elgátlódása (percipitáció), pórusok kinyílása (oldódás), komplex folyamatok

## Slide 6: Pórusok a talajban III.
Pórus | Méret | Típus
agyagrétegek közötti tér | <0,01 µm | textúrális
agyaglapka-kötegek közötti tér | 0,01 – 0,1 µm | textúrális
egyedi részecskék közötti rések | 0,1 – 0,001µm | textúrális
mikroaggregátumok elrendeződése | 0,03 – 100 µm | textúrális/szerkezeti
hézagok, melyek a homok és agyagszemcsék tömörödése miatt alakulnak ki | 0,03 – 5 µm | textúrális
aggregátumok közötti rések | 50 – 80 µm | szerkezeti
gyökerek és élőlények által létrehozott lyukak | 50 – 80 µm | szerkezeti
repedések | >500 µm | szerkezeti
Notes: Textúrális: egyedi részecskék közötti rések, aggregátumon belüli pórusok, egyedi részecskék pórusai
Strukturális: aggregátumok közötti

## Slide 7: A talaj fajlagos felülete I.
Belső fajlagos felület: nyílt pórusok belső felülete
Külső fajlagos felület: szemcsék alakja és egyenetlenségei
Rétegközi fajlagos felület: agyagásványok rétegei
Meghatározó az agyagásványtartalom
Notes: Agyagásvány: kis méret, nagy felület. Agyagásványtartalom növekedése növeli a fajlagos felületet.

## Slide 8: A talaj fajlagos felülete II. (mérési módszerek)
Direkt módszer
  Elektronmikroszkópos kép alapján, egyedi részecskék mérése, majd a geometria alapján felületbecslés
  A valósnál kisebb méretet ad (inhomogenitás, felületi egyenetlenségek)
  Nem additív felületek: talajalkotók adszorpciója egymáson
  Alkalmazható:
    Tisztított homok vizsgálata
    Speciális eset: röntgendiffrakció alkalmazása tisztán agyagsáványok esetén
Notes: Röntgendiffrakció agyagásványokon: gázadszorpcióhoz hasonló eredmény, rétegtávolság, cellaméret meghatározása

## Slide 9: A talaj fajlagos felülete II. (mérési módszerek)
Oldatadszorpció
  Felületaktív anyagot használnak (CBT)
    Kettősréteget képez, ismert molekulaterülettel
  UV-Vis abszorpciós detektálás
    Az összetétel alapján fajlagos felület számítható
  Befolyásoló hatások:
    Oxidok jelenléte: kis felületi töltéssűrűség, nem alakul ki kettősréteg
    Agyagásványok: két réteg között egy kettősréteg
Notes: Cetil-bipiridínium-bromid

## Slide 10: A talaj fajlagos felülete II. (mérési módszerek)
Gázadszorpció:
  Általában nitrogéngázt használnak, és a BET modellt alkalmazzák
  II.-es típusú izoterma jellemző
  A mintaelőkészítés kulcsfontosságú:
    Szerves anyagok eltávolítása:
      (hidrogén-peroxid/NaOCl)
      aggregátumok felbomlása
      akár nagyságrendi növekedés a fajlagos felületben
    Szárítás:
      duzzadó agyagásványok összeomlása
      huminsavak zsugorodása
      fajlagos felület csökkenése
Notes: Huminsavak zsugordása fagyasztva szárítással elkerülhető
Szerves anyagok eltávolítása megkérdőjelezhető gyakorlat

## Slide 11: A talaj fajlagos felülete II. (mérési módszerek)
Poláris folyadék adszorpció
  EG vagy EGME
  Előzetesen szárított mintát exszikkátorban átitatják a folyadékkal (szabad EG/EGME mellett)
  Vákuumot applikálnak rá állandó tömeg eléréséig, majd a tömegből számítják a felületet
  Rétegközi fajlagos felület is mérhető
  A modell monorétegű adszorpciót feltételez
  Hátránya:
    Helyi többrétegű adszorpció
    Szerves molekulák duzzadása
Notes: Etilén glikol, vagy metoxietnaol
Szerves anyagtól mentesített agyagásványokhoz kiváló
A poláris folyadékadszorpció és a gázadszorpció együttes használata a jellemző gyakorlat.

## Slide 12: Porozitás
Természetes talajok esetén 0,3-0,7 közötti érték
A polidiszperzitás csökkenti
A gömbtől eltérő szemcsealak növeli
Kötőanyagok:
  Szervetlen: réskitöltés, porozitáscsökkenés
  Szerves: aggregátumképzés, porozitásnövekedés (0,5-0,9)
Méréstechnika:
  Piknometria (gáz, folyadék)
  higanyporozimetria
Notes: Kis szemcsék behatolnak a nagyok közé, kitöltik a teret, Monodiszperz homok: 0,3-0,5; polidiszperz homok ~0,3
Szerves kötőanyagok. Egy aggregátum porozitása kisebb min egy részecskéé, de a köztük lévő rés ezt bőven kikompenzálja.

## Slide 13: Pórusméret eloszlás I.
Egyedi pórus értelmezése: A Haines-ugrás alapján
Notes: Tintásüveg alakú pórusok: szűk nyak, széles test.
A kiürülési nyomást a nyak, míg a feltöltődési nyomást a test határozza meg.
Kiürülés: nyak szűkül, vízfelszín görbülete nő. Legszűkebbb pont után tovább nem nőhet, ami hirtelen kiürüléshez vezet (a legközelebbi szűk nyakig, ahol újra fenntartható a görbület).
Feltöltődés. Analóg módon, legszélesebb résznél hirtelen feltöltődés (görbületcsökkenés).
Az ilyen módon hirtelen ürülő/feltöltődő teret tekintik egyedi pórusnak.
Miért ezt használják: általábn a hidrodinamikai jellemzők az érdekesek

## Slide 14: Pórusméret eloszlás II. (méréstechnika)
Direkt módszerek:
  Tomográfia, mikrográfia
  Minta szeletein egyedi pórusok meghatározása
  Hátránya: nem a legnagyobb átmérőnél mérnek (valósnál kisebb pórusméret)
Impregnálásos módszerek:
  Megszilárduló anyaggal töltik ki a pórusokat (pl. gyanta)
  Minta eltávolítása után az egyedi gyantaszemcsék vizsgálata
  Lassú, nehézkes és károsítja a mintát

## Slide 15: Pórusméret eloszlás II. (méréstechnika)
Víz visszatartási (retenciós) görbe alapján:
  Vízzel telített mintára vákuumot applikálnak
  A kiürülést tömegméréssel követik
  Adszorbeált tömeg-nyomás görbe felvétele
  Átszámítás adszorbeált térfogat-pórusméret görbévé (integrális pórusméret-eloszlás)
Higanyporozimetria:
  Ürülés helyett feltöltődést vizsgálnak
  Eltérő eredmény a víz retencióhoz képest
    Agyagásványok nem duzzadnak
Notes: R=-σcosα/P

## Slide 16: Pórusméret eloszlás III.
Legelterjedtebb a vízretenció mérése (gyakorlati körülményekhez hasonló), és a higanyporozimetria
Mérhető tartomány: 50nm -500 μm
Befolyásoló tényezők:
  Környezeti hatások (5. dia)
  Szerves anyagok jelenléte:
    Aggregáció elősegítése (makropórusok aránya nő)
    Eltávolításuk esetén a makropórusok aránya csökken, a mikropórusoké nő (eltömített pórusok kiürülése)
Notes: A tartományon kívül nem a kapilláris kölcsönhatások érvényesülnek, és ez nem összeegyeztethető a haines ugráson alapuló pórusértelmezéssel
Jelentős szerevesanyagtartalom. 0,5 mm-es pórusok

## Slide 17: A pórusos szerkezet hatása I.
Fajlagos felület:
  Szemcsék közötti kölcsönhatások:
    Atterberg határok (víztartalom)
    Kemény, plasztikus, folyós
    Összefügg a fajlagos felülettel: ha a felület nő a határok is a nagyobb víztartalom irányába mozdulnak el
  Ioncsere kapacitás (agyagos talajok esetén)
    Korreláció mutatható ki köztük (de nem ok-okozati összefüggés)
    Valójában mindkettő nő az agyagásványok arányával
Notes: Plasztikus és folyási határok

## Slide 18: A pórusos szerkezet hatása II.
Porozitás és pórusméret eloszlás
  Víztároló képesség:
    Kisebb pórusokban erősebben kötődik a víz
    Agyagos talajok esetén nagyobb, mint a homokos talajoknál
    Mérése standardizált, állandó nyomáson történik, de elve ugyanaz mint a vízretenció esetén.
    Az adszorbeált víz/száraz minta tömegarányával jellemzik. Növénytermesztési szempontból fontos.
    Értékét a pórusméret eloszlás határozza meg, de a porozitástól függ a maximuma.

## Slide 19: A pórusos szerkezet hatása II.
Porozitás és pórusméret eloszlás
  Hidraulikus vezetőképesség:
    Értéke nő a makropórusok arányának növekedésével
    Érétke nő a porozitás növekedésével (bizonyos pórushossz felett)
  Oldott anyag transzportja:
    A pórusméret csökkenése drasztikusa lecsökkentheti a transzportot
    Ezen kívül azonban ugyanúgy függ a pórusmérettől mint a vezetőeképesség
Notes: A folyási sebsség és a nyomásgradiens hányadosa
Rövid pórusokban nem értelmezhető

## Slide 20: Feldolgozást segítő kérdések
Melyek a fő talajalkotók, milyen módon hatnak kölcsön egymással, és milyen külső hatások formálják a talaj pórusszerzetét?
A két legfontosabb talajalkotó (agyagásványok, szerves anyagok) milyen hatással van a talaj pórusméret eloszlására és fajlagos felületére, és miért?
Mely módszerekkel mérhető talajminták fajlagos felülete, és milyen sajátos (talajra jellemző) tényezőket kell figyelembe venni adott mérési típusoknál?
Mely módszerekkel mérhető talajminták pórusméret eloszlása és milyen sajátos (talajra jellemző) tényezőket kell figyelembe venni adott mérési típusoknál?
A talajminták különböző pórusos jellemzői milyen összefüggésben vannak a talaj más tulajdonságaival.

## Slide 21
Köszönöm a figyelmet!